La temperatura que se alcanza en la unión respeta la siguiente expresión general, que considera el incremento de temperatura debida a la potencia de funcionamiento.

T_J=T_amb+ %theta_JA *P_real

La corriente máxima que consume el módulo MRF24J40ME (al transmitir) es de 140 mA y la corriente máxima que consume el sensor de CO2, SDC30 (al medir), es de 75 mA que hacen un total de 215 mA. Consideramos un consumo máximo de 300 mA dando con ello un margen de 85 mA al DSP (aparentemente suficiente).

Este es el peor escenario que se puede producir (transmitir al mismo tiempo que se mide CO2), el cual puede tener lugar si el dispositivo se configura para actuar como repetidor (FFD) en la red MiWi.

Considerando que la alimentación de la mota es de 6V (transformador enchufado a la red), entonces la potencia real consumida en el regulador de tensión (AP1117) se calcula de la siguiente manera.

P_real = (V_"in" - V_out)*I = (6 - 3.3) * 0.3 = 0,81w

La resistencia térmica (unión ambiente) del regulador con encapsulado SOT223 es: %theta_JA = 107 ºC/w
Se ha insertado un disipador de cobre en la placa que tiene algo más de 500 mm² (529 mm² aproximadamente), por lo que estimamos una nueva resistencia térmica %theta_JA = 80 ºC/w (seguramente menor).

Teniendo en cuenta que la temperatura máxima que puede soportar el regulador en la unión es T_Jmax = 150ºC , la potencia máxima con la que puede trabajar el dispositivo, con una temperatura ambiente muy desfavorable de 45ºC, es :

P_max = { (150-45) } over {80}=1.31w

El margen entre potencia máxima y potencia real de trabajo, junto con una temperatura ambiente de funcionamiento normalmente mucho menor a la utilizada en los cálculos, parece suficiente para garantizar un funcionamiento sin riesgos para la integridad del dispositivo.